5 клас                                                            Урок №2

Тема.   Призначення та будова  вимірювальних і розміточних інструментів.

Прийоми розмітки.

Мета уроку.

- Ознайомити учнів з видами вимірювальних  та розміточних інструментів;

- розвинути навички  використання інструментів за призначенням;

- прищепити учням любов до конструювання,  точність, охайність.

Тип уроку.  Я – конструктор

Методи і методичні прийоми:

- словесні – розповідь, пояснення;

- наочні – демонстрація креслень, зразки інструменту;

- практичні – виготовлення шаблонів майбутніх виробів «ялинкові прикраси».

Обладнання та наочність

- Підручник «Трудове навчання». 5 кл. Технологія  виду праці.

- Плакат «Розміточний інструмент».

- Комплект креслярських інструментів.

- Набір картону, ножиці.

- Зразки шаблонів.

ХІД  УРОКУ

- Організаційний момент.

- Актуалізація опорних знань та вмінь учнів

  - Що таке собівартість виробу?

  - Які складові собівартості?

  - Що таке зразок виробу?

- Мотивація навчальної діяльності.

Для виготовлення  виробів, які ви проектували, нам необхідно ознайомитись з розміткою та розміточними інструментами.

- Повідомлення теми уроку.

Сьогодні  тема буде (пишемо на дошці), а за мету ставимо навчитись правильно застосовувати розміточний інструмент з урахуванням економії матеріалу.

- Пояснення нового матеріалу

Перед виготовленням будь-якого предмету необхідно мати його робоче креслення.

Креслення дає всі  дані про майбутній виріб, його розміри, матеріал, кількість.

Перед роботою необхідно розмітити на заготовлені контури майбутньої деталі.  Така операція називається розміткою.

Розмітка починається з вибору  базової поверхні – це рівна сторона,  від якої починають всі вимірювання, потім розраховують – скільки деталей можна виготовити з листа, щоб якнайменше було залишків, враховуючи припуск на обробку. Припуск – шар матеріалу, що знімається із заготовки, щоб мати точний розмір.

Розмітку виконують таким інструментом: лінійкою, олівцем, циркулем, кутниками (вчитель демонструє практичні роботи цими інструментами).

Для розмітки великої кількості однакових предметів використовують шаблони (показує будь-який шаблон). Їх виготовляють з картону, металу, деревини, пластмаси.

Для складних профілів використовується копіювальний папір.

- Практична робота

Завдання

Користуючись креслярськими та розміточними інструментами, накреслити на картоні, а потім вирізати контури майбутніх виробів «ялинкові прикраси».

Обладнання та наочність

- Креслярські, вимірювальні та розміточні прилади.

- Плакат «Прийоми роботи вимірювальним інструментом»

Поради:

- Вчитель демонструє декілька готових шаблонів, малюнків, креслень.

- Обговорюється раціональне використання картону.

- Вчитель спостерігає за роботою учнів, підходить до кожного і в разі потреби, допомагає правильно зробити креслення.

- Закріплення вивченого матеріалу

Проаналізувавши виконані шаблони, вчитель відбирає кращі та вказує на неточності інших виробів. Ще раз звертається увага на точність та охайність.

- Підведення підсумків уроку, аргументація оцінок.

- Повідомлення домашнього завдання:

- Закінчити дані шаблони тим, хто не встиг їх зробити на уроці.

- Занести в зошит розмітку інструменту, який є вдома.

Навчаючи, учимось.

Сенека